## Slide 1: Roadshow Mini-Lab1
シスコシステムズ合同会社
Sep 2014
Converged Access Wireless 802.1X

## Slide 2: 用語集
NAS (Network Access Server)
  利用者（人またはコンピュータ）に対してネットワーク接続サービスなどのサービスを提供する機材であり、サーバに対して認証およびアカウンティングを要請 (出展：Wikipedia)
VSA (Vender specific attribute,ベンダー固有アトリビュート)
  独自の拡張アトリビュートをサポートために、ネットワーク アクセス サーバと RADIUS サーバの間で VSA（アトリビュート 26）を使用してベンダー固有の情報を伝達する方法
J4 (Country code)
  日本で法的に準拠したチャネルを使うための設定項目
    J4: Q型番用 (W52, 53, 56対応)

## Slide 3: Lab構成について（Pod1〜5）
Router
AP2700
ISE
AD/CA
VPN
Center SW
Pod-1
Pod-2
Pod-3
Pod-4
Pod-5
Cat3650
MC＆
MA

## Slide 4: Lab構成について（Pod6〜10）
Router
AP2700
ISE
AD/CA
VPN
Center SW
Pod-6
Pod-7
Pod-8
Pod-9
Pod-10
Cat3650
MC＆
MA

## Slide 5: Lab構成について（Pod11〜15）
Router
AP2700
ISE
AD/CA
VPN
Center SW
Pod-11
Pod-12
Pod-13
Pod-14
Pod-15
Cat3650
MC＆
MA

## Slide 6: Lab環境について
Pod番号と機器に設定されているVLAN ID、およびIPアドレスの対応は以下のとおりです。
Pod | Uplink VLAN | AP mgmt VLAN | Client VLAN
1 | 10 10.10.10.0/24 | 11 10.10.11.0/24 | 12 10.10.12.0/24
2 | 20 10.10.20.0/24 | 21 10.10.21.0/24 | 22 10.10.22.0/24
3 | 30 10.10.30.0/24 | 31 10.10.31.0/24 | 32 10.10.32.0/24
4 | 40 10.10.40.0/24 | 41 10.10.41.0/24 | 42 10.10.42.0/24
5 | 50 10.10.50.0/24 | 51 10.10.51.0/24 | 52 10.10.52.0/24
※Catalyst 3650には既に各VLANのIPアドレス（〜.1）、およびDHCPが設定されています。

## Slide 7: Lab環境について
Pod番号と機器に設定されているVLAN ID、およびIPアドレスの対応は以下のとおりです。
Pod | Uplink VLAN | AP mgmt VLAN | Client VLAN
6 | 60 10.10.60.0/24 | 61 10.10.61.0/24 | 62 10.10.62.0/24
7 | 70 10.10.70.0/24 | 71 10.10.71.0/24 | 72 10.10.72.0/24
8 | 80 10.10.80.0/24 | 81 10.10.81.0/24 | 82 10.10.82.0/24
9 | 90 10.10.90.0/24 | 91 10.10.91.0/24 | 92 10.10.92.0/24
10 | 100 10.10.100.0/24 | 101 10.10.101.0/24 | 102 10.10.102.0/24
※Catalyst 3650には既に各VLANのIPアドレス（〜.1）、およびDHCPが設定されています。

## Slide 8: Lab環境について
Pod番号と機器に設定されているVLAN ID、およびIPアドレスの対応は以下のとおりです。
Pod | Uplink VLAN | AP mgmt VLAN | Client VLAN
11 | 110 10.10.110.0/24 | 111 10.10.111.0/24 | 112 10.10.112.0/24
12 | 120 10.10.120.0/24 | 121 10.10.121.0/24 | 122 10.10.122.0/24
13 | 130 10.10.130.0/24 | 131 10.10.131.0/24 | 132 10.10.132.0/24
14 | 140 10.10.140.0/24 | 141 10.10.141.0/24 | 142 10.10.142.0/24
15 | 150 10.10.150.0/24 | 151 10.10.151.0/24 | 152 10.10.152.0/24
※Catalyst 3650には既に各VLANのIPアドレス（〜.1）、およびDHCPが設定されています。

## Slide 9: スイッチへのログイン
PCへログインします。
PCのパスワードはユーザ名により異なります
  ユーザ名: rentalpc パスワード: rentalpc
  ユーザ名: training パスワード: training
PCからコンソールケーブルを用いて接続します。
Tera Termを開いてください。
  ユーザ名: admin
  パスワード: cisco
  Enable secret: cisco

## Slide 10: 無線LANの設定 (Converged Access)

## Slide 11: Converged Access – Wireless設定
CLI: wireless ～
無線全般の設定 モビリティグループ APの管理インターフェイス 等
CLI: wlan ～
SSIDの設定 WLAN ID / SSID 認証方式（セキュリティ） クライアントVLAN 等
CLI: ap ～
アクセスポイントの設定 Countryコード チャネル（チャネル幅含む） CleanAir ClientLink（Beamfoaming） 等
＋
AAAの設定
RADIUSサーバの設定
Authentication/Authorizationグループの設定
RADIUS Attributeの設定
802.1X認証を行う場合（今回）
IOSのWireless関連コマンドは
wireless/wlan/ap の
いずれかで始まります

## Slide 12: ラボ手順
認証、認可、Change of Authorization (CoA) 設定
  MA （Catalyst3650）で802.1X認証に必要な設定をします
  (オプション)ラボのPC以外を接続させるために、Change of Authorization (CoA) の設定をします
    ラボのPCはユーザ必要なユーザ証明書等がすでに入っているため不要です。
    ラボのPC以外の例えばご自身のスマートデバイスをアソシエートさせる場合、ユーザ証明書の取得やSSIDを自動で設定するための設定になります
  (オプション) AppleのiOSデバイスを接続させるために、Captive Network Assistantをバイパスさせる設定をします
Wireless基本設定
  Wireless の初期設定をします
  SSIDを定義します
  アクセスポイントの機能を設定します
  (オプション) MC間のローミングの設定をします
  (オプション)セルフプロビジョニングをします
アクセスポイントは指示があるまで接続しないでください

## Slide 13: AAAの設定
RADIUSサーバを定義し、Shared Secretを設定します。
radius server ISE
address ipv4 192.168.236.34 auth-port 1812 acct-port 1813
key roadshow2014
上で定義したRADIUSサーバをaaa groupに登録します。
aaa group server radius ISEGroup
server name ISE
このグループ名は任意ですが、次のページのグループの名称と合わせます

## Slide 14: AAAの設定
Authentication、Authorization、およびAccountingで先ほど設定したaaa groupを使用するように定義します。
aaa authentication dot1x RADAuth group ISEGroup
aaa authorization network RADAuthZ group ISEGroup
aaa accounting identity RADAcct start-stop group ISEGroup
このグループ名は任意ですが、前のページのグループの名称と合わせます
この名称は任意ですが、P.19のauthetication-list、およびaccounting-listで指定する名前と合わせます
802.1X認証を有効にします。
dot1x system-auth-control
認証（Authentication）にISEGroupを使用
RADIUSによるポリシー適用を有効化
RADIUSアカウンティングの有効化
Do you wish to continue?[yes]:
リターンで進みます。

## Slide 15: AAAの設定
RADIUSサーバとの通信に使用するインターフェイスを定義します。
WLCのApplianceタイプの場合は、Management Interfaceを指定しますが、CatalystでWLCを動作させる場合は、Management Interface が存在しないため、別途指定しておきます。
（このインターフェイスのアドレスがISE側に登録するアドレスになります）
ip radius source-interface [各Podのuplink VLAN]
ISEでユーザ認証をするために必要なRADIUSアトリビュート等を設定します。
radius-server attribute 6 on-for-login-auth
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 25 access-request include
radius-server attribute 31 send nas-port-detail
radius-server vsa send authentication
radius-server vsa send accounting
radius-server dead-criteria time 5 tries 3
pod1の例： ip radius source-interface Vlan10
pod15の例： ip radius source-interface Vlan150
Authenticationパケットにサービスタイプを含める
Access-RequestにクライアントIPアドレスを含める
Access-Requestにクラスアトリビュートを含める
Calling-Station-IDにNASの全情報を含める
VSA(Vendor Specific Attribute)を認識可能にする
サーバデッドの判定条件を指定する（5秒タイムアウト×3回）

## Slide 16: Wirelessの設定
※今回は既に設定済ですので実行しないでください。
Catalyst3650でMobility Controllerを動作させるために以下を入力し、リブートします。
wireless mobility controller
write memory
reload
リブートが完了したら、APのCountry Codeを設定します。
ap dot11 24ghz shutdown
ap dot11 5ghz shutdown
ap country J4
“Are you sure you want to continue? (y/n)[y]:”
と聞かれるのでそのままEnter

## Slide 17: Wirelessの設定 - wirelessコマンド
モビリティグループ名とアクセスポイントの管理インターフェイスを設定します。
wireless mobility group name roadshow
wireless management interface Vlan [各podのAP Mgmt VLAN ID]
wireless security dot1x radius call-station-id ap-macaddress-ssid
＜pod1の場合＞
Hostname(config)# wireless management interface Vlan 11
＜pod10の場合＞
Hostname(config)# wireless management interface Vlan 101
Management VLAN = Pod番号×10+1
（例）pod2の場合： 2×10+1=21
※Calling-station-idのフォーマットを「AP MACアドレス:SSID」の形式にします

## Slide 18: Wirelessの設定 - wlanコマンド
wlan [Pod番号] 1 [Pod番号]
client vlan CorpVLAN
band-select
accounting-list RADAcct
security dot1x authentication-list RADAuth
shutdown
aaa-override
nac
exit
※client vlanのVLANには、VLAN Nameを設定することができます(今回は設定済みです)。Vlan #をMAごとに変えても、同一VLAN Nameで設定することが可能になります。
WLANプロファイル名、WLAN ID、およびSSIDを定義
クライアントVLANを定義
BandSelectを設定
RADAcctをアカウンティングリストに使用
RADAuthを802.1X認証に使用
ISE（RADIUS）によるオーバーライド（ACL Push等）を許可
RADIUS NAC(Network Admission Control)を有効化 ※今回はセルフプロビジョニングに使用
wlan [プロファイル名] [ID] [SSID]
Pod1の例：
wlan pod1 1 pod1

## Slide 19: Wirelessの設定 - apコマンド
APに関する基本的な機能を設定します
ap mgmtuser username Cisco password 0 Cisco secret 0 Cisco
ap tcp-adjust-mss size 1300
ap dot11 5ghz edca-parameters optimized-video-voice
ap dot11 24ghz cleanair
ap dot11 5ghz cleanair
ap dot11 5ghz beamforming
ap dot11 5ghz dot11ac
APの管理ユーザ名/パスワードを設定
CAPWAPヘッダ等を考慮してMSSを1300バイトに設定
ビデオ・音声の優先制御が行えるよう、EDCAパラメータを設定
2.4GHz/5GHz帯でCleanAirを有効化
5GHz帯でClientLinkを有効化
802.11acを有効化

## Slide 20: Wirelessの設定 - apコマンド
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 100
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 104
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 108
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 112
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 116
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 120
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 124
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 128
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 132
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 136
ap dot11 5ghz rrm channel dca add 140
ap dot11 5ghz rrm channel dca chan-width 40
RRM (Radio Resource Management) 設定でW56のチャネルを登録
11acは80MHzまでサポートしますが、端末が11nで40MHzまでのサポートなので、チャネル幅を40MHzにします

## Slide 21: Wirelessの設定 - 無線の有効化
無線の有効化
no ap dot11 24ghz shutdown
no ap dot11 5ghz shutdown
SSIDの有効化
wlan [Pod番号] 1 [Pod番号] →Pod番号： pod1等
no shutdown
APを接続します。
Catalyst3650の Gigabit Ethernet 1/0/3に接続されているケーブルをAPに接続します。

## Slide 22: 接続確認 – はじめに
ユーザは登録済です（Active Directory）
ラボのPCにはユーザ証明書がインストールされており、EAP-TLSで接続します
ラボのPCはすでに証明書が入っており、APがJoinするとラボのPCは自動的にアソシエートします

## Slide 23: 接続確認
Pod | ユーザ1名 | パスワード
1 | pod1s | roadshow2014
2 | pod2s | roadshow2014
3 | pod3s | roadshow2014
4 | pod4s | roadshow2014
5 | pod5s | roadshow2014
6 | pod6s | roadshow2014
7 | pod7s | roadshow2014
8 | pod8s | roadshow2014
9 | pod9s | roadshow2014
10 | pod10s | roadshow2014
Pod | ユーザ | パスワード
11 | pod11s | roadshow2014
12 | pod12s | roadshow2014
13 | pod13s | roadshow2014
14 | pod14s | roadshow2014
15 | pod15s | roadshow2014

## Slide 25: 声明：
所有的版权属于原有公司，文件均来自公开渠道
此文件仅供学习使用，任何人不得进行以此为商业目的的行为
如有疑问，请立即删除
百度传课：司马懿PPT学校
网易学堂：司马懿PPT学校
知乎： 司马懿PPT学校
访问地址
访问地址
https://www.chuanke.com
https://study.163.com
学习世界五百强和咨询公司PPT课程请访问如下网站搜索：“司马懿”
访问地址
https://www.zhiu.com